| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р |

ДАННЫЕ  ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  БАЗОВЫЕ

Общие требования

Москва

Стандартинформ

2007

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научно-внедренческий центр геоинформационных систем и технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») и  Институтом географии Российской Академии наук (ИГ РАН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 394 
«Географическая информация/геоматика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ _______ 200 г.
N ________

4 ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Стандартинформ ,2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

### Содержание

1 Область применения…………………………………... 2 Нормативные ссылки………………………………….. 3 Термины, определения и сокращения……………….. 4 Требования к базовым пространственным данным… 5 Требования к процессам создания, обновления и оценки качества базовых пространственных данных 6 Требования к процессам хранения базовых пространственных данных…………………………….. 7 Требования к процессам передачи базовых пространственных данных ………………………………

Введение

Базовые пространственные данные формируются в целях:

- создания информационных систем, обеспечивающих повышение совместимости, полноты и достоверности всех видов пространственных данных, предоставляемых потребителям;

- создания механизма разделения ответственности за пространственные данные, предоставляемые потребителям (в том числе в виде картографических и иных документов) между поставщиками пространственных данных;

- обеспечения создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации в целях сокращения затрат потребителей пространственных данных, повышения их правовой защищенности и создания более благоприятного инвестиционного климата;

- обеспечения функционирования механизма повышения полноты и достоверности пространственных данных, предоставляемых об одних и тех же пространственных объектах из разных источников.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Данные пространственные базовые

Общие требования

Framework  data. General requirements

###### Дата введения  2007-ХХ-ХХ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на базовые пространственные данные.

Стандарт устанавливает требования к базовым пространственным данным,   процессам их создания (обновления), оценки качества, хранения, передачи.

Стандарт предназначен для применения учреждениями, организациями и предприятиями независимо от форм собственности и подчинения, а также индивидуальными предпринимателями, которые занимаются созданием и применением базовых пространственных данных, организацией баз и банков базовых пространственных данных.

Требования настоящего стандарта должны учитываться при формировании и ведении инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

| ГОСТ Р ИСО 19113-2003 | Географическая информация. Принципы оценки качекачества |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 52438-2005 | Географические информационные системы. Термины и определения |
| ГОСТ Р 52571-2006 | Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования |

Проект, первая редакция

| ГОСТ Р 52573-2006 | Географическая информация. Метаданные |
| --- | --- |
| ГОСТ 28441-99 | Картография цифровая. Термины и определения |

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28441 и 
ГОСТ Р  52438, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 базовый пространственный объект: Идентифицируемый в соответствии с установленными правилами пространственный объект, ссылки на пространственные данные которого необходимы для удостоверения местоположения и взаимного расположения других пространственных объектов;

3.1.2 описание пространственных отношений пространственных объектов: Описание взаимных связей пространственных объектов, основанных на их взаимном расположении в принятой системе координат, в виде ссылок описаний одних пространственных объектов на описания других пространственных объектов;

3.1.3 поставщик базовых пространственных данных: Лицо, которому нормативными правовыми документами вменена обязанность создавать и предоставлять базовые пространственные данные для оператора инфраструктуры пространственных данных и потребителей.

3.1.4 оператор инфраструктуры пространственных данных: Лицо, выполняющее функции по интеграции БПД, предоставляемых ему поставщиком,  оценке качества и совместимости БПД, предоставлению их потребителям в интегрированном виде по соответствующей территории, сбора и обработки информации от потребителей, необходимой для повышения потребительской ценности БПД.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

БПД – базовые пространственные данные;

БПО – базовый пространственный объект;

ГИС – географические информационные системы;

ЕГРИП – единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц;

ЕГРН – единый государственный реестр налогоплательщиков;

ИПД – инфраструктура пространственных данных;

ПО – пространственный объект.

# 4 Требования к базовым пространственным данным

4.1 Общие положения

4.1.1 БПД предназначены для использования в федеральных, региональных и муниципальных ГИС, системах автоматизированного создания и ведения кадастров и реестров различного назначения,  а также системах навигации и позиционирования для решения задач пространственного анализа, планирования и организации эффективного использования материальных и природных ресурсов Российской Федерации, поддержки принятия решений, в том числе  в чрезвычайных ситуациях.

4.1.2  БПД обязательны для использования всеми органами государственной власти и  органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,  участвующими в создании БПД за счет средств соответствующих бюджетов.

4.1.3 БПД не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну, а также другую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4 Состав БПД, определенный в 4.2,  может быть изменен за счет введения новых БПД или исключения имеющихся. Изменение состава БПД является основанием для пересмотра настоящего стандарта.

4.1.5 Общие требования настоящего стандарта служат основой для разработки и введения в действие национальных стандартов, устанавливающих требования к составу и содержанию каталогов (классификаторов) и правилам цифрового описания БПД  конкретных видов БПО и их метаданным, показателям  качества БПО, технологиям их создания и обновления.

4.1.6 Порядок и правила предоставления в пользование и использования БПД и их метаданных должны регламентироваться административным регламентом.

4.2 Требования к составу базовых пространственных данных

Исходя из организации уровней управления территориями Российской Федерации и разделения ответственности поставщиков за комплектование БПД,  они формируются из:

- БПД федерального уровня;

- БПД уровня субъектов Российской Федерации;

- БПД уровня муниципальных образований.

4.2.1.  В состав БПД федерального уровня входят БПД, которые описывают следующие БПО и их наборы:

- пункты государственной геодезической сети, находящиеся в  федеральной собственности, включая пункты:

а) фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС);

б) высокоточной геодезической сети (ВГС);

в) спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1);

г) геодезических сетей сгущения (ГСС);

- пункты государственной нивелирной сети I и II классов, образующие главную высотную основу Российской Федерации и находящиеся в федеральной собственности;

- водные объекты, находящиеся в федеральной собственности и  расположенные на территории более одного субъекта Российской Федерации;

- акватории и границы поверхностных водных объектов общего пользования – морей или их отдельных частей, а также рек, каналов, водоемов – озер, водохранилищ, находящихся в федеральной собственности;

- автомобильные дороги, находящиеся в федеральной собственности (автомобильные дороги федерального значения);

- железные дороги, находящиеся в федеральной собственности;

- территории и границы лесных кварталов, находящихся в федеральной собственности;

- территории и границы объектов кадастрового деления территории Российской Федерации - кадастровых округов, районов, кварталов, земельных участков;

-  территории и границы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- территории и границы особо охраняемых природных объектов, находящихся в федеральной собственности;

- границы территорий, создание и предоставление пространственных данных по которым регламентируется федеральным законодательством о государственной тайне.

Ответственность за предоставление БПД по БПО относится к объектам, находящимся в пределах границ территории  Российской Федерации.

4.2.2 В состав БПД уровня субъекта Российской Федерации  входят БПД, описывающие следующие БПО и их наборы:

- пункты городской триангуляции, городской полигонометрии и сетей сгущения, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации (для Москвы и Санкт-Петербурга);

- акватории и границы поверхностных водных объектов общего пользования – водотоков и водоемов, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

- автомобильные дороги, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации  (автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения);

- территории и границы муниципальных образований

Ответственность за предоставление БПД по БПО относится к объектам, находящимся в пределах границ конкретного субъекта Российской Федерации.

4.2.3 В состав БПД уровня муниципального образования входят БПД, описывающие следующие БПО и их наборы:

- пункты городской триангуляция II, III и IV классов, пункты городской  полигонометрии 1 и 2 разрядов, пункты нивелирных сетей I-IV классов, пункты сетей сгущения;

- акватории и границы поверхностных водных объектов общего пользования – водотоков и водоемов, находящихся в муниципальной собственности;

- строения (здания), находящиеся на территории муниципального образования;

- автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности, среди которых выделяются дороги:

а) поселений (расположенные в границах населенных пунктов поселений);

б) муниципальных районов (расположенные вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов);

в) городских округов  (в границах населенных пунктов и между населенными   пунктами);

Ответственность за предоставление БПД по БПО относится к объектам, находящимся в пределах границ конкретного муниципального образования.

4.2.4 Ведение в составе БПД данных дистанционного зондирования (ортоизображений), данных о рельефе (цифровых моделей рельефа) и нормализованных данных о географических названиях объектов (баз данных географических названий) может осуществляться на каждом из указанных в 4.2.1-4.2.3 уровне.

4.3 Требования к классификации базовых пространственных объектов

Для всех видов БПО, указанных в 4.2.1-4.2.3, должны быть разработаны каталоги (классификаторы), с учетом 4.1.4  ГОСТ Р 52571.

## 4.4 Требования к содержанию базовых пространственных данных

В содержание каждого из указанных в 4.2.1-4.2.3 видов БПД должны входить цифровые описания:

- идентификатора БПО;

- координатных данных БПО;

- адресных данных БПО;

- пространственных отношений БПО.

4.4.1. Требования к цифровому описанию идентификатора базового

пространственного объекта

Идентификатор  является уникальной характеристикой БПО, используемой для фиксации связи координатных и адресных данных объектов, для ссылок между пространственными данными о разных пространственных объектах, контроля взаимного их соответствия и обеспечения непротиворечивости пространственных данных.

Идентификатор БПО должен включать набор атрибутов, приведенный в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Набор атрибутов идентификатора базового пространственного

объекта

| Перечень атрибутов идентификатора | Описание |
| --- | --- |
| Код группы БПО, в которую входит данный ПО | Перечень групп БПО в соответствии с 4.2.1-4.2.3 |
| Код типа ПО, к которому отнесен данный ПО в классификаторе (каталоге) | Коды типов ПО определяются классификатором (каталогом) БПО |
| Код субъекта, осуществившего присвоение идентификатора БПО | Коды Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН из утвержденных реестров и справочников |
| Код БПО в системе учета | Код, присваиваемый субъектом учета, конкретному БПО |
| Код версии БПО в системе учета | Код, присваиваемый субъектом учета, при каждом обновлении (модификации) БПД о конкретном БПО |

4.4.2 Требования к цифровому описанию координатных данных базового

пространственного объекта

Координатные данные БПО должны фиксировать его местоположение  в принятой системе координат в виде последовательности наборов координат точек, описывающих данный БПО.

Для формирования координатных данных БПО необходимо определить и документировать:

- геометрические примитивы, в которых описывается БПО;

- систему координат, в которой представлены координатные данные  БПО;

- условия обеспечения совместимости координатных данных БПО с другими ПО, находящимися с ним в пространственных отношениях.

Геометрическими примитивами, в которых описывается БПО, являются объекты:

- точечный;

- линейный;

- полигональный.

При применении систем координат для представления координатных данных БПО следует руководствоваться положениями 4.1.1 ГОСТ Р 52571.

При определении условий совместимости координатных данных БПО с другими ПО, находящимися с ним в пространственных отношениях, следует руководствоваться   положениями 4.1.2 ГОСТ Р 52571.

При документировании координатных данных БПО обязательно должны указываться:

- субъект, сформировавший координатные данные БПО (осуществивший его модификацию для данной версии объекта);

- дата создания координатных данных;

- позиционная точность координатных данных (с учетом их источника, способа построения);

- ссылки на координатные данные других БПО, применяемые для  части координатного описания данного объекта или для координатного описания БПО в целом, в  случаях, если приняты координатные данные, установленные ранее для других БПО, граничащих с данным.

4.4.3 Требования к адресным данным базовых пространственных объектов

Требования к адресным данных ПО, применимые и к БПО – по 4.1.5  ГОСТ Р 52571.

4.4.4 Требования к описанию пространственных отношений базовых

пространственных объектов

Фиксации подлежат следующие виды пространственных отношений БПО:

- пространственное совпадение БПО, описываемого как точечный объект,  с точечными объектами, описывающими другие БПО;

- пространственное совпадение БПО, описываемого как точечный объект, с поворотной точкой линейного объекта или поворотной точкой границы полигонального объекта, описывающих другие БПО;

- пространственное положение БПО, описываемого как точечный объект, на линии, соединяющей соседние поворотные точкой линейного объекта или границы полигонального объекта, описывающих другие БПО;

- пространственное положение БПО, описываемого как точечный объект, внутри полигональных объектов, описывающих другие БПО;

- пространственное совпадение БПО, описываемого как линейный объект, с линейными объектами, описывающими другие БПО;

- пространственное совпадение БПО, описываемого как линейный объект, с границей (частью границы) полигональных объектов, описывающих другие БПО;

- пространственное положение БПО, описываемого как линейный объект, внутри полигональных объектов, описывающих другие БПО;

- пересечение БПО, описываемого как линейный объект, с линейными объектами, описывающими другие БПО;

- пересечение БПО, описываемого как  линейный объект, с полигональными объектами, описывающими другие БПО

- взаимное расположение объектов – расстояния и взаимная ориентация между объектами.

Пространственные отношения описываемого БПО с другими БПО должны фиксироваться в виде ссылок на идентификаторы, координатные данные, адресные данные (наименования) других БПО.

Недопустима замена ссылок на БПД ссылками на иные данные.

  - Требования к формам представления базовых пространственных

данных

Формы представления БПД должны соответствовать  следующим требованиям:

- БПД должны быть представлены в форме баз данных, приспособленных для компьютерной обработки и предоставления в автоматизированных информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях;

- БПД, удостоверяющие местоположение объектов, должны представляться в виде взаимосвязанной совокупности атрибутов,  указанных в 4.4;

- базы данных, содержащие БПД, в обязательном порядке должны содержать документальное описание, необходимое для оценки совместимости БПО по сопряженным объектам (метаданные);

- метаданные должны характеризовать каждый БПО, и могут применяться к совокупности объектов лишь в случае их полной однородности по всем объектам группы.

При формировании содержания метаданных БПО и БПД следует руководствоваться положениями  ГОСТ Р 51573.

  - Требования к форматам представления базовых пространственных

данных

БПД должны быть представлены в форматах систем управления базами данных с использованием процедур, позволяющих читать  и оценивать совместимость БПД независимо от различия внутренних форматов хранения пространственных данных.

Форматы БПД и предоставляемые их поставщиками интерфейсы должны позволять осуществлять чтение, интеграцию, картографическое отображение и предоставление БПД с незначительными затратами со стороны оператора ИПД и потребителей ИПД, с учетом использования ими наиболее популярных программных средств СУБД и ГИС.

Более подробно требования к форматам представления пространственных данных, применимые и к БПД,  описаны в ГОСТ Р 52571.

5. Требования к процессам создания, обновления и оценки качества

базовых пространственных данных

5.1 Требования к процессам создания и обновления базовых

пространственных данных

5.1.1 В качестве основных источников информации для создания БПД используют:

- продукцию, материалы и данные, полученные в результате  геодезических, топографических, картографических, гидрографических, аэрокосмофотосъемочных и картографических работ федерального назначения;

- продукцию, материалы и данные, полученные в результате  геодезических, топографических, картографических, гидрографических, аэрокосмофотосъемочных и картографических работ специального (отраслевого)  назначения;

- продукцию, материалы и данные государственных кадастров и реестров;

- классификаторы и справочники объектов, отнесенных настоящим стандартом к БПО.

5.1.2 БПД должны создаваться и обновляться с учетом следующих требований:

- создание и обновление БПД должно осуществляться в цифровой форме, позволяющей копировать, предоставлять, интегрировать БПД с минимальными затратами и искажениями;

- удостоверение местоположения БПО должно обязательно сопровождаться оценкой совместимости описывающих его БПД с БПД по связанным с ним  пространственным объектам; оценка  совместимости должна быть обязательным компонентом при документировании БПД.

При создании БПД необходимо провести инвентаризацию всех видов официальных информационных источников, содержащих данные, подлежащие отнесению к БПД, в том числе установленные при:

- обеспечении безопасности (например, данные об объектах автомобильных дорог, создаваемых и предоставляемых при обеспечении безопасности дорожного движения);

- учете недвижимого имущества;

- проектировании объектов и инженерных изысканий;

- строительстве и вводе объектов в эксплуатацию;

- эксплуатации объектов;

- контроле за поддержанием нормативного качественного состояния объектов.

БПД  должны обновляться путем оперативного (не позднее 6 месяцев с момента события) внесения изменений в их содержание на основе использования всех источников, точность, актуальность и достоверность которых гарантируется их поставщиками.

5.1.3 Процесс создания баз БПД должен включать следующие этапы:

- сбор продукции, материалов и данных из источников создания БПД оператором ИПД по зоне его ответственности (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование);

- передача собранных материалов, содержащих данные, отнесенные настоящим стандартом к БПД,   поставщикам отдельных видов БПД;

- анализ поставщиком полученных от оператора материалов и создание баз БПД, которые он обязан предоставлять.

При выборе данных, помещаемых в базу БПД, оператор обязан использовать наиболее полные, достоверные и точные данные о конкретных БПО из числа имеющихся в его распоряжении.

5.2 Требования к оценке качества базовых пространственных данных

Оценка качества БПД, виды которых регламентируются 4.2.1-4.2.3 настоящего стандарта, осуществляется с применением элементы качества данных, перечень которых установлен  ГОСТ Р ИСО 19113.

При оценке качества БПД проверяют:

- полноту  состава атрибутов БПД по БПО;

- полноту состава БПД (наличие пропусков БПО или избыточно введенных БПО);

- позиционную точность координатных данных БПО и ее соответствие документальному описанию (метаданным) БПО;

-  соответствие наименования или адресного описания БПО  принятым  правилам построения наименований, адресных описаний, а также установленным классификаторам и справочникам;

- непротиворечивость ссылок БПД на БПД о других сопряженных БПО.

Оценка качества осуществляется на этапах жизненного цикла БПД их поставщиками в процессе создания (обновления) и оператором ИПД, который обязан доводить выявленные дефекты БПД до их поставщиков и требовать их устранения.

Оператор ИПД и потребитель БПД могут оценить качество БПД по дополнительным показателям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19113:

- назначению;

- происхождению;

- использованию,

сведения о которых должны содержаться в метаданных БПД.

6 Требования к процессам хранения базовых пространственных данных

Хранение баз БПД осуществляется поставщиками конкретных видов БПД по зоне их ответственности.

Интегрированные БПД должны храниться у оператора ИПД Российской Федерации.

В процессе хранения БПД должны быть обеспечены:

- хранение БПД  в цифровой форме, позволяющей копировать, предоставлять, интегрировать БПД с минимальными затратами и искажениями;

- соответствие БПД,  хранимых у поставщиков, и оператора ИПД;

- доступ и возможность приобретения необходимых БПД;

- единая модель данных для БПД;

- поддержка больших объемов данных;

- эффективный доступ к большим объемам данных;

- обеспечение полноты, целостности, защиты данных при организации доступа к ним.

7 Требования к процессам передачи базовых пространственных данных

Для передачи БПД  применяются следующие процедуры:

- передача поставщиками БПД оператору ИПД  через информационно-телекоммуникационные сети, а в случаях отсутствия технических возможностей для такой передачи – на магнитных носителях с периодичностью, соответствующей темпам внесения изменений в БПД;

- передача поставщиками  БПД  потребителям через информационно-телекоммуникационные сети, а в случаях отсутствия технических возможностей для такой  передачи – на магнитных носителях либо в виде твердых копий по запросам;

- передача оператором ИПД потребителям интегрированных по территории БПД через информационно-телекоммуникационные сети, а в случаях отсутствия технических возможностей для такой  передачи – на магнитных носителях либо в виде твердых копий по запросам.

УДК ОКС 35.240.70 Т43

Ключевые слова: базовые пространственные данные, базовый пространственный объект, состав базовых пространственных данных, содержание базовых пространственных данных, совместимость базовых пространственных данных, инфраструктура пространственных данных, поставщик базовых пространственных данных, оператор инфраструктуры пространственных данных,

| Директор ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» Руководитель организации разработчика, руководитель темы Начальник отдела разработки нормативной документации Руководитель подразделения разработчика, ответственный исполнитель | д.т.н. В.Г.Плешков Т.Н.Максимова |
| --- | --- |
| Директор Института географии РАН Заведующий центром геоинформационных исследований Института географии РАН | академик В.М.Котляков к.г.н.Н.Н.Казанцев |