## Техническое задание.

Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам, работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

В конкурсном предложении участника размещения заказа необходимо представить эскизную проработку объекта (генеральный план, архитектурно-строительное решение и архитектурно-планировочное решение соответствующие требованиям заказчика в настоящем техническом задании.

# Объект «100 квартирный жилой дом в г. Хабаровске»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования | Решение руководства ФСБ России |
| 1.2 | Место строительства | Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Совхозная |
| 1.3 | Данные об отводе земельного участка | Земельный участок отведен распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 №666-рп, площадь участка – 238661 кв. м, кадастровый № 27-23:000000:943. |
| 1.4 | Генеральная проектная организация | Определить по итогам проведения торгов |
| 1.5 | Генеральная подрядная организация | Определить по итогам проведения торгов |
| 1.6 | Ориентировочная стоимость строительства | Определить проектом. Сметы разработать по ФЕР (ТЕР) в базисных (2001г.) и текущих ценах, с использованием сметных нормативов включенных в Федеральный реестр. Предельная стоимость 1 кв.метра общей площади жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 460. |
| 1.7 | Очередность строительства | В одну очередь |
| 1.8 | Сроки начала и окончания строительства | Определить проектом |
| 1.9 | Вид проектирования | Индивидуальный проект, возможны привязки типовых и повторно применяемых проектов |
| 1.10 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.11 | Особые условия строительства | Городская застройка, территория примыкает к стоящемуся жилому комплексу на 1300 квартир и в целом в ходе проектирования и строительства организуется 1-я очередь микрорайона №1"Ореховая сопка". По данным инженерно–геологических и инженерно–геодезических изысканий. Сейсмичность района строительства объекта определяется согласно карте сейсмичности. |
| 1.12 | Сроки проектирования | Срок начала работ устанавливается с даты подписания сторонами государственного контракта. Срок окончания работ определяется в соответствии с предложениями участника размещения заказа указанными в заявке на участие в конкурсе, но не больше 9 месяцев и не меньше 5 месяцев, в том числе не более 2-х месяцев для прохождения государственной экспертизы и устранения замечаний. |
| 1.13 | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| Требования по основным характеристикам |
| 2.1 | Назначение объекта | Жилой дом (одноподъездный) |
| 2.2 | Основные характеристики зданий и сооружений (этажность, вместимость, общая площадь, состав и площади основных помещений; основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; вид и основные характеристики технологического оборудования.) | 17-22 этажный 100 квартирный жилой дом, состав квартир: - 1 комнатных – 34 (Sобщ.= 36 м2); - 2 комнатных – 50 (Sобщ.= 54 м2); - 3 комнатных – 16 (Sобщ.= 72 м2). Состав квартир может быть уточнен в ходе проектирования. В общую площадь квартир не входят приведенные площади балконов и лоджий. В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» размер общей площади жилого помещения может быть превышен, но не более чем на 9 м2 в общей сложности. Конструктивные решения жилого дома определить проектом, основные объёмно-планировочные и технические решения, генплан согласовать с Заказчиком и Департаментом, архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска. |
| 2.3 | Основные требования по инженерному оборудованию | Инженерное и технологическое оборудование согласно СНиП |
| 2.4 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению и отделке здания | Определить проектом в соответствии с градостроительным планом земельного участка и с учетом архитектуры окружающей застройки. |
| 2.5 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, СНиП, техническим заданием и техническими условиями. |
| 3. Требования по инженерному обеспечению |
| 3.1 | Источник электроснабжения, дополнительные требования (по внешним и внутренним системам и электроустановкам, по категориям потребления, по надёжности и взрывобезопасности) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета электроэнергии. В квартирах предусмотреть установку электрических плит. Использовать оборудование отечественного производства. Импортное – по согласованию с Заказчиком (ст.745 ГК РФ). |
| 3.2 | Источник теплоснабжения, виды топлива и его запасы, дополнительные данные (расчетные параметры по теплоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета тепла. |
| 3.3 | Источник водоснабжения, дополнительные требования (по очистке воды, по горячему водоснабжению) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета воды (горячей, холодной). |
| 3.4 | Решения по канализации, дополнительные требования (по очистке промышленных и бытовых стоков, нейтрализации и утилизации отходов, характеристики очистных сооружений) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. |
| 3.5 | Средства связи, телефонизации, телевидения. | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. ТВ – предусмотреть установку коллективной антенны с поэтажной разводкой кабеля. |
| Специальные требования |
| 4.1 | Обеспечение противопожарной безопасности | В соответствии со СНиП, НПБ и ведомственными нормативными документами. |
| 4.2 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел проекта – «Мероприятия ГО и ЧС». |
| 4.3 | Требования и разработка природоохранных мероприятий | В соответствии с действующими нормами с учетом требований природоохранных мероприятий. |
| 4.4 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с действующими нормативными документами. Для беспрепятственного доступа в здание предусмотреть необходимые габариты дверных проемов и пандусы до отметок пола входных подъездных площадок. |
| 4.5 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть установку приборов учета тепла, воды (горячей, холодной), электроэнергии. Разработать соответствующий раздел проектной документации. |
| Дополнительные требования |
| 5.1 | Перечень согласований с другими организациями | Согласно требованиям нормативной документации, а также организаций, выдавших технические условия. |
| 5.1 | Указания о составе проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | Провести все необходимые согласования разработанной проектно-сметной документации с Заказчиком и городскими организациями (службами). Получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства. Состав документации принять в объеме предусмотренном «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. В сводном сметном расчете выделить отдельной строкой стоимость жилого дома (с учетом письма ФЦЦС при Госстрое России от 08.02.2007 г. № 49-3235/ФЦ), стоимость внеплощадочных инженерных сетей, стоимость инженерных сооружений. Предусмотреть в сводном сметном расчете лимитированные затраты Заказчика, в том числе: - технологические подключения объекта к инженерным сетям; - оформление технического паспорта объекта в БТИ; - нанесение объекта и инженерных сетей и сооружений на планшет города. |

Оформление проектной и рабочей документации, требования к составу и содержанию: в соответствии  с техническим заданием Заказчика, с заданием на проектирование, указанным в настоящей документации и передаваемым в порядке, предусмотренном государственным контрактом,  Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативно-правовыми актами действующего законодательства.

Представить дополнительно к сметной документации в оригинальном исполнении во временное пользование, прошнурованные и заверенные печатью Ведомости подсчетов объемов работ по объекту, электронную версию: проектной документации и сметной (рабочей) документации.

Текущие цены на материальные ресурсы, отсутствующие в нормативной базе включать в локальные сметы после проведения мониторинга цен и письменного согласования с Заказчиком.

Предусмотреть максимальное применение строительных материалов, производимых в городе Хабаровске и Хабаровском крае.

Подготовка проектной документации должна осуществляться на основании результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов и  техническими условиями. Работы по проектированию и выполнению инженерных изысканий должны быть выполнены по качеству и в соответствии с требованиями безопасности не ниже соответствующих требований, установленных нормами действующего законодательства так, что при обычных условиях использования их результата  такой результат  был бы безопасен для жизни, здоровья конечного потребителя такого результата, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу конечного потребителя.

# Объект «100 квартирный жилой дом №2 в г. Хабаровске»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования | Решение руководства ФСБ России |
| 1.2 | Место строительства | Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Совхозная |
| 1.3 | Данные об отводе земельного участка | Земельный участок отведен распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 №666-рп, площадь участка – 238661 кв. м, кадастровый № 27-23:000000:943. |
| 1.4 | Генеральная проектная организация | Определить по итогам проведения торгов |
| 1.5 | Генеральная подрядная организация | Определить по итогам проведения торгов |
| 1.6 | Ориентировочная стоимость строительства | Определить проектом. Сметы разработать по ФЕР (ТЕР) в базисных (2001г.) и текущих ценах, с использованием сметных нормативов включенных в Федеральный реестр. Предельная стоимость 1 кв.метра общей площади жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 460. |
| 1.7 | Очередность строительства | В одну очередь |
| 1.8 | Сроки начала и окончания строительства | Определить проектом |
| 1.9 | Вид проектирования | Индивидуальный проект, возможны привязки типовых и повторно применяемых проектов |
| 1.10 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.11 | Особые условия строительства | Городская застройка, территория примыкает к стоящемуся жилому комплексу на 1300 квартир и в целом в ходе проектирования и строительства организуется 1-я очередь микрорайона №1"Ореховая сопка". По данным инженерно–геологических и инженерно–геодезических изысканий. Сейсмичность района строительства объекта определяется согласно карте сейсмичности. |
| 1.12 | Сроки проектирования | Срок начала работ устанавливается с даты подписания сторонами государственного контракта. Срок окончания работ определяется в соответствии с предложениями участника размещения заказа указанными в заявке на участие в конкурсе, но не больше 9 месяцев и не меньше 5 месяцев, в том числе не более 2-х месяцев для прохождения государственной экспертизы и устранения замечаний. |
| 1.13 | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| Требования по основным характеристикам |
| 2.1 | Назначение объекта | Жилой дом (одноподъездный) |
| 2.2 | Основные характеристики зданий и сооружений (этажность, вместимость, общая площадь, состав и площади основных помещений; основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; вид и основные характеристики технологического оборудования.) | 17-22 этажный 100 квартирный жилой дом, состав квартир: - 1 комнатных – 34 (Sобщ.= 36 м2); - 2 комнатных – 50 (Sобщ.= 54 м2); - 3 комнатных – 16 (Sобщ.= 72 м2). Состав квартир может быть уточнен в ходе проектирования. В общую площадь квартир не входят приведенные площади балконов и лоджий. В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» размер общей площади жилого помещения может быть превышен, но не более чем на 9 м2 в общей сложности. Конструктивные решения жилого дома определить проектом, основные объёмно-планировочные и технические решения, генплан согласовать с Заказчиком и Департаментом, архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска. |
| 2.3 | Основные требования по инженерному оборудованию | Инженерное и технологическое оборудование согласно СНиП |
| 2.4 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению и отделке здания | Определить проектом в соответствии с градостроительным планом земельного участка и с учетом архитектуры окружающей застройки. |
| 2.5 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, СНиП, техническим заданием и техническими условиями. |
| 3. Требования по инженерному обеспечению |
| 3.1 | Источник электроснабжения, дополнительные требования (по внешним и внутренним системам и электроустановкам, по категориям потребления, по надёжности и взрывобезопасности) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета электроэнергии. В квартирах предусмотреть установку электрических плит. Использовать оборудование отечественного производства. Импортное – по согласованию с Заказчиком (ст.745 ГК РФ). |
| 3.2 | Источник теплоснабжения, виды топлива и его запасы, дополнительные данные (расчетные параметры по теплоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета тепла. |
| 3.3 | Источник водоснабжения, дополнительные требования (по очистке воды, по горячему водоснабжению) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета воды (горячей, холодной). |
| 3.4 | Решения по канализации, дополнительные требования (по очистке промышленных и бытовых стоков, нейтрализации и утилизации отходов, характеристики очистных сооружений) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. |
| 3.5 | Средства связи, телефонизации, телевидения. | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. ТВ – предусмотреть установку коллективной антенны с поэтажной разводкой кабеля. |
| Специальные требования |
| 4.1 | Обеспечение противопожарной безопасности | В соответствии со СНиП, НПБ и ведомственными нормативными документами. |
| 4.2 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел проекта – «Мероприятия ГО и ЧС». |
| 4.3 | Требования и разработка природоохранных мероприятий | В соответствии с действующими нормами с учетом требований природоохранных мероприятий. |
| 4.4 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с действующими нормативными документами. Для беспрепятственного доступа в здание предусмотреть необходимые габариты дверных проемов и пандусы до отметок пола входных подъездных площадок. |
| 4.5 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть установку приборов учета тепла, воды (горячей, холодной), электроэнергии. Разработать соответствующий раздел проектной документации. |
| Дополнительные требования |
| 5.1 | Перечень согласований с другими организациями | Согласно требованиям нормативной документации, а также организаций, выдавших технические условия. |
| 5.1 | Указания о составе проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | Провести все необходимые согласования разработанной проектно-сметной документации с Заказчиком и городскими организациями (службами). Получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства. Состав документации принять в объеме предусмотренном «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. В сводном сметном расчете выделить отдельной строкой стоимость жилого дома (с учетом письма ФЦЦС при Госстрое России от 08.02.2007 г. № 49-3235/ФЦ), стоимость внеплощадочных инженерных сетей, стоимость инженерных сооружений. Предусмотреть в сводном сметном расчете лимитированные затраты Заказчика, в том числе: - технологические подключения объекта к инженерным сетям; - оформление технического паспорта объекта в БТИ; - нанесение объекта и инженерных сетей и сооружений на планшет города. |

Оформление проектной и рабочей документации, требования к составу и содержанию: в соответствии  с техническим заданием Заказчика, с заданием на проектирование, указанным в настоящей документации и передаваемым в порядке, предусмотренном государственным контрактом,  Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативно-правовыми актами действующего законодательства.

Представить дополнительно к сметной документации в оригинальном исполнении во временное пользование, прошнурованные и заверенные печатью Ведомости подсчетов объемов работ по объекту, электронную версию: проектной документации и сметной (рабочей) документации.

Текущие цены на материальные ресурсы, отсутствующие в нормативной базе включать в локальные сметы после проведения мониторинга цен и письменного согласования с Заказчиком.

Предусмотреть максимальное применение строительных материалов, производимых в городе Хабаровске и Хабаровском крае.

Подготовка проектной документации должна осуществляться на основании результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов и  техническими условиями. Работы по проектированию и выполнению инженерных изысканий должны быть выполнены по качеству и в соответствии с требованиями безопасности не ниже соответствующих требований, установленных нормами действующего законодательства так, что при обычных условиях использования их результата  такой результат  был бы безопасен для жизни, здоровья конечного потребителя такого результата, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу конечного потребителя.

# Объект «100 квартирный жилой дом №3 в г. Хабаровске»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования | Решение руководства ФСБ России |
| 1.2 | Место строительства | Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Совхозная |
| 1.3 | Данные об отводе земельного участка | Земельный участок отведен распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 №666-рп, площадь участка – 238661 кв. м, кадастровый № 27-23:000000:943. |
| 1.4 | Генеральная проектная организация | Определить по итогам проведения торгов |
| 1.5 | Генеральная подрядная организация | Определить по итогам проведения торгов |
| 1.6 | Ориентировочная стоимость строительства | Определить проектом. Сметы разработать по ФЕР (ТЕР) в базисных (2001г.) и текущих ценах, с использованием сметных нормативов включенных в Федеральный реестр. Предельная стоимость 1 кв.метра общей площади жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 460. |
| 1.7 | Очередность строительства | В одну очередь |
| 1.8 | Сроки начала и окончания строительства | Определить проектом |
| 1.9 | Вид проектирования | Индивидуальный проект, возможны привязки типовых и повторно применяемых проектов |
| 1.10 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.11 | Особые условия строительства | Городская застройка, территория примыкает к стоящемуся жилому комплексу на 1300 квартир и в целом в ходе проектирования и строительства организуется 1-я очередь микрорайона №1"Ореховая сопка". По данным инженерно–геологических и инженерно–геодезических изысканий. Сейсмичность района строительства объекта определяется согласно карте сейсмичности. |
| 1.12 | Сроки проектирования | Срок начала работ устанавливается с даты подписания сторонами государственного контракта. Срок окончания работ определяется в соответствии с предложениями участника размещения заказа указанными в заявке на участие в конкурсе, но не больше 9 месяцев и не меньше 5 месяцев, в том числе не более 2-х месяцев для прохождения государственной экспертизы и устранения замечаний. |
| 1.13 | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| Требования по основным характеристикам |
| 2.1 | Назначение объекта | Жилой дом (одноподъездный) |
| 2.2 | Основные характеристики зданий и сооружений (этажность, вместимость, общая площадь, состав и площади основных помещений; основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; вид и основные характеристики технологического оборудования.) | 17-22 этажный 100 квартирный жилой дом, состав квартир: - 1 комнатных – 34 (Sобщ.= 36 м2); - 2 комнатных – 50 (Sобщ.= 54 м2); - 3 комнатных – 16 (Sобщ.= 72 м2). Состав квартир может быть уточнен в ходе проектирования. В общую площадь квартир не входят приведенные площади балконов и лоджий. В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» размер общей площади жилого помещения может быть превышен, но не более чем на 9 м2 в общей сложности. Конструктивные решения жилого дома определить проектом, основные объёмно-планировочные и технические решения, генплан согласовать с Заказчиком и Департаментом, архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска. |
| 2.3 | Основные требования по инженерному оборудованию | Инженерное и технологическое оборудование согласно СНиП |
| 2.4 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению и отделке здания | Определить проектом в соответствии с градостроительным планом земельного участка и с учетом архитектуры окружающей застройки. |
| 2.5 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, СНиП, техническим заданием и техническими условиями. |
| 3. Требования по инженерному обеспечению |
| 3.1 | Источник электроснабжения, дополнительные требования (по внешним и внутренним системам и электроустановкам, по категориям потребления, по надёжности и взрывобезопасности) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета электроэнергии. В квартирах предусмотреть установку электрических плит. Использовать оборудование отечественного производства. Импортное – по согласованию с Заказчиком (ст.745 ГК РФ). |
| 3.2 | Источник теплоснабжения, виды топлива и его запасы, дополнительные данные (расчетные параметры по теплоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета тепла. |
| 3.3 | Источник водоснабжения, дополнительные требования (по очистке воды, по горячему водоснабжению) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. Предусмотреть поквартирную установку приборов учета воды (горячей, холодной). |
| 3.4 | Решения по канализации, дополнительные требования (по очистке промышленных и бытовых стоков, нейтрализации и утилизации отходов, характеристики очистных сооружений) | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации коммунального комплекса. |
| 3.5 | Средства связи, телефонизации, телевидения. | В соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. ТВ – предусмотреть установку коллективной антенны с поэтажной разводкой кабеля. |
| Специальные требования |
| 4.1 | Обеспечение противопожарной безопасности | В соответствии со СНиП, НПБ и ведомственными нормативными документами. |
| 4.2 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел проекта – «Мероприятия ГО и ЧС». |
| 4.3 | Требования и разработка природоохранных мероприятий | В соответствии с действующими нормами с учетом требований природоохранных мероприятий. |
| 4.4 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с действующими нормативными документами. Для беспрепятственного доступа в здание предусмотреть необходимые габариты дверных проемов и пандусы до отметок пола входных подъездных площадок. |
| 4.5 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть установку приборов учета тепла, воды (горячей, холодной), электроэнергии. Разработать соответствующий раздел проектной документации. |
| Дополнительные требования |
| 5.1 | Перечень согласований с другими организациями | Согласно требованиям нормативной документации, а также организаций, выдавших технические условия. |
| 5.1 | Указания о составе проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | Провести все необходимые согласования разработанной проектно-сметной документации с Заказчиком и городскими организациями (службами). Получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства. Состав документации принять в объеме предусмотренном «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. В сводном сметном расчете выделить отдельной строкой стоимость жилого дома (с учетом письма ФЦЦС при Госстрое России от 08.02.2007 г. № 49-3235/ФЦ), стоимость внеплощадочных инженерных сетей, стоимость инженерных сооружений. Предусмотреть в сводном сметном расчете лимитированные затраты Заказчика, в том числе: - технологические подключения объекта к инженерным сетям; - оформление технического паспорта объекта в БТИ; - нанесение объекта и инженерных сетей и сооружений на планшет города. |

Оформление проектной и рабочей документации, требования к составу и содержанию: в соответствии  с техническим заданием Заказчика, с заданием на проектирование, указанным в настоящей документации и передаваемым в порядке, предусмотренном государственным контрактом,  Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативно-правовыми актами действующего законодательства.

Представить дополнительно к сметной документации в оригинальном исполнении во временное пользование, прошнурованные и заверенные печатью Ведомости подсчетов объемов работ по объекту, электронную версию: проектной документации и сметной (рабочей) документации.

Текущие цены на материальные ресурсы, отсутствующие в нормативной базе включать в локальные сметы после проведения мониторинга цен и письменного согласования с Заказчиком.

Предусмотреть максимальное применение строительных материалов, производимых в городе Хабаровске и Хабаровском крае.

Подготовка проектной документации должна осуществляться на основании результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов и  техническими условиями. Работы по проектированию и выполнению инженерных изысканий должны быть выполнены по качеству и в соответствии с требованиями безопасности не ниже соответствующих требований, установленных нормами действующего законодательства так, что при обычных условиях использования их результата  такой результат  был бы безопасен для жизни, здоровья конечного потребителя такого результата, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу конечного потребителя.